ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ z dnia 11.08.2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

BRANŻA BUDOWLANA

Okna i drzwi istniejące oraz nowoprojektowane wyposażyć w nawiewniki  - objęte przedmiotem zamówienia

BRANŻA SANITARNA

Nawietrzaki podokienne montowane na wysokości 0,5 m od poziomu posadzki - nie objęte przedmiotem zamówienia.

Kurtyny powietrzne - nie objęte przedmiotem zamówienia

W pomieszczeniu socjalnym nr 0.8 przyjęty w projekcie okap systemowy 1500-2000 m³ 
z wbudowanym wentylatorem  oraz regulatorem należy zastąpić:                                              okapem wyciągowym  trapezowym  1500mm  x 800mm x 500 mm z wentylatorem 1250 m²/h + regulator obrotów + łapacze tłuszczu, króciec Ø 200 mm. Do nowego okapu należy przewidzieć podejścia przewodów wraz z osprzętem instalacji elektrycznej oraz instalację wentylacji 
z doprowadzeniem i odprowadzeniem powietrza.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Doprowadzenie przewodów elektrycznych do nawietrzaków podokiennych i kurtyn powietrznych 
- nie objęte  przedmiotem zamówienia.